## Slide 1
ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

## Slide 2
ХИММОТОЛОГИЯ
– дисциплина об эксплуатационных свойствах, качестве и рациональном применении в технике топлива, масел, смазок и специальных жидкостей.
Название науки предложил в 1964 году советский учёный в области смазочных масел профессор Константин Карлович Папок.
Моторное масло в современной химмотологии рассматривается как элемент конструкции двигателя внутреннего сгорания.

## Slide 3
УСТРОЙСТВО
ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
(4-Х ТАКТНЫЙ ЦИКЛ)

## Slide 4
разделение и смазка подвижных деталей двигателя (защита от износа)
повышение герметичности между кольцами поршня и гильзой цилиндра
защита деталей двигателя от коррозии
защита двигателя от загрязнений
охлаждение деталей двигателя
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
МОТОРНОГО МАСЛА
1
2
3
4
5

## Slide 5
Поддон картера – корпусная деталь
двигателя, предназначенная для
хранения и сбора масла.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
Масляный насос засасывает
масло через трубку приёмника
и под давлением подает его
в систему смазки.

## Slide 6
БАЗОВЫЕ МАСЛА –
ОСНОВА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Моторное масло = базовое масло + присадки
СОСТАВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

## Slide 7
Если добавить в базовое масло некоторые химические соединения, даже в малом количестве, можно резко улучшить одно или несколько свойств нефтепродуктов.
Такие химические соединения называются присадками.
ПРИСАДКИ

## Slide 8
улучшать одно или несколько свойств готового продукта, не ухудшая при этом другие свойства
растворяться в базовом масле и его компонентах
сохранять свойства в тяжелых эксплуатационных условиях
совмещаться с другими присадками, необходимыми для нефтепродуктов данного типа
ПРИСАДКИ
ДОЛЖНЫ
ОТВЕЧАТЬ
СЛЕДУЮЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ
Суммарное содержание присадок в конечном
продукте может составлять от 3% до 20%.
1
2
3
4

## Slide 9
Препятствуют слипанию частиц загрязнений в крупные конгломераты, способные заблокировать масляный фильтр.
ПРИСАДКИ-
ДИСПЕРСАНТЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЯ:
ДЕТЕРГЕНТЫ
(МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ)
Препятствуют образованию нежелательных отложений на деталях двигателя.

## Slide 10
показатель температурных пределов работоспособности моторного масла
значение температуры по Цельсию, при которой масло теряет текучесть, то есть застывает, становится неподвижным
показатель наличия присадок в масле, которые имеют в составе органические соединения металлов
Качество масла оценивается по нескольким параметрам.
Основные из них:
СВОЙСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ
КЛАСС ВЯЗКОСТИ
ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТЫВАНИЯ
СУЛЬФАТНАЯ
ЗОЛЬНОСТЬ
МОТОРНОГО
МАСЛА

## Slide 11
ЗИМНИЕ КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ
Характеризуют вязкостные свойства
масла при отрицательных температурах
и определяют предельные значения этого показателя для каждого класса
вязкости масла.
В записи типа SAE 5W буква W (winter) указывает, что моторное масло пригодно для эксплуатации
в зимнее время года. Для каждого из «зимних» классов SAE нормирует два показателя вязкости: проворачиваемость коленвала и прокачиваемость масла.

## Slide 12
ЛЕТНИЕ КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ
Принадлежность к классу определяется значением вязкости масла при 100 °С – температуре близкой к реальной для работающего двигателя.
Чем больше цифра класса, тем выше значение показателя вязкости, тем выше несущая способность масляной пленки в условиях
работы прогретого двигателя.

## Slide 13
ВСЕСЕЗОННЫЕ КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ
Подавляющее большинство моторных
масел, представленных на рынке,
являются всесезонными и имеют
двойную маркировку (0W-40, 5W-30 и пр.).
Всесезонные масла должны
соответствовать требованиям и «зимнего»,
и «летнего» классов.
Если вы видите на этикетке SAE 5W-40,
это означает, что данное масло подходит
для круглогодичного использования.

## Slide 14
АССОРТИМЕНТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ЛУКОЙЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
GENESIS
ARMORTECH
GENESIS UNIVERSAL
LUXE
STANDARD
SUPER
Hyundai/Kia
Ford
Дизельные двигатели
Японские автомобили
Универсальные продукты
GENESIS
ARMORTECH
5W-40
GENESIS
ARMORTECH
0W-40
GENESIS
ARMORTECH
HK 5W-30
GENESIS
ARMORTECH
FD 5W-30
GENESIS
ARMORTECH
GC 5W-30
GENESIS
ARMORTECH
DIESEL 5W-30
GENESIS
ARMORTECH
DIESEL 5W-40
GENESIS
ARMORTECH
JP 0W-20
GENESIS
ARMORTECH
JP 5W-30
GENESIS
ARMORTECH
JP 0W-30
GENESIS
RACING
5W-50
Спортивные
автомобили
GENESIS
ARMORTECH
DX1 5W-30
General
Motors
Немецкие
автомобили
GENESIS
UNIVERSAL 10W-40
GENESIS
UNIVERSAL 5W-30
GENESIS
UNIVERSAL 5W-40
GENESIS UNIVERSAL
DIESEL 5W-30
LUXE 5W-40
LUXE 10W-40
SUPER 5W-40
SUPER 10W-40
SUPER 15W-40
GENESIS ARMORTECH: Полностью синтетические моторные масла для гарантийных и постгарантийных автомобилей
СПЕЦПРОДУКТ
Моторные масла на основе синтетических технологий
для постгарантийных автомобилей старше 10 лет
STANDARD
10W-30
STANDARD
10W-40
STANDARD
15W-40
Синтетические и полусинтетические моторные масла
для постгарантийных автомобилей старше 20 лет
Минеральные моторные масла для
постгарантийных автомобилей старше 30 лет
Минеральные моторные масла
для постгарантийных автомобилей старше 40 лет
STANDARD
20W-50
SUPER 20W-50
Китайские
автомобили
GENESIS
ARMORTECH
CN 5W-40
LUXE SYNTHETIC
5W-40
LUXE SYNTHETIC
5W-30

## Slide 15
ПОДБОР МОТОРНОГО МАСЛА
При подборе моторного масла нужно обращать внимание на классы вязкости, допуски и спецификации, регламентируемые автопроизводителями и являющиеся единственным критерием выбора. Обычно эта информация
находится в инструкции по эксплуатации
автомобиля и на сайте компании.
Для подбора моторного масла основными
критериями являются тип двигателя
(бензиновый или дизельный), марка
Автомобиля, а также возраст автомобиля
(больше или меньше 10 лет)

## Slide 16
КАК И КОГДА МЕНЯТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО?
Когда?
В соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Только производитель двигателя может устанавливать оптимальные сроки замены масла.
Как?
Заменить моторное масло можно как на сервисной станции, так и самостоятельно.
При каждой замене масла требуется
менять масляный фильтр

## Slide 17
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
Прогреть и заглушить двигатель автомобиля
Открутить масляную заливную пробку
Найти пробку слива масла
Поместить контейнер под сливную пробку
Снять сливную пробку
Дождаться пока все масло выйдет из двигателя
Найти и удалить масляный фильтр
Вставить и завинтить новый фильтр
Поставить новую сливную пробку
Снять масляную заливную пробку
Залить новое моторное масло, контролируя
его уровень по масляному щупу
Закрыть масляную заливную пробку
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2

## Slide 18
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ
Тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки, в том числе и экстренной, а также удержания машины на месте в течение длительного периода времени.
Виды тормозных систем:
рабочая (основная)
запасная
стояночная
вспомогательная
+ антиблокировочная система
Рабочая (основная) тормозная система автомобиля

## Slide 19
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
DOT – Department of Transportation
Классы тормозных жидкостей: DOT 3, DOT 4, DOT 4 CLASS 6, DOT 5, DOT 5.1
Отечественные и импортные гликолевые жидкости классов DOT 3, DOT 4, DOT 4 CLASS 6 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, но смешивать их недопустимо, так как их основные свойства при этом могут ухудшаться

## Slide 20
АССОРТИМЕНТ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ЛУКОЙЛ
Преимущества тормозных жидкостей ЛУКОЙЛ:
Обеспечивают превосходное срабатывание тормозов в широком интервале температур;
Совместимы с эластомерами и металлическими деталями;
Обладают высокой стойкостью к окислению.

## Slide 21
Отведению лишнего тепла от двигателя
помогают:
выхлопные газы
антифриз
моторное масло
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Система охлаждения двигателя автомобиля предназначена для отвода тепла от деталей двигателя. Это обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды
От качества антифриза зависит эффективность системы охлаждения и долговечность двигателя в целом
Радиатор (охлаждение двигателя)
Вентилятор охлаждения радиатора
Верхний патрубок радиатора
Водяной насос
Корпус термостата
Термостат
Подводящий патрубок отопителя салона
Обратный патрубок отопителя салона
Вентилятор отопителя салона
Поток теплого воздуха в салон
Радиатор отопителя салона
Воздушный поток с улицы
Охлаждающая жидкость от двигателя
Пароотводящий шланг
Охлаждающая жидкость
Расширительный бачок
Верхний бачок радиатора
Нижний патрубок радиатора
Нижний бачок радиатора
Воздушный поток с улицы

## Slide 22
КЛАССИФИКАЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
В нашей стране при производстве антифризов учитываются следующие промышленные стандарты:
ГОСТ 28084-89 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210
Подобная система группировки антифризов по их назначению и свойствам принята и у ведущих производителей двигателей, так как MB, MAN, MTU, Cummins, VW, Ford, КАМАЗ, ГАЗ и др.

## Slide 23
ТИПЫ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ЛУКОЙЛ
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
ГИБРИДНЫЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ
ЛОБРИДНЫЕ
Преимущества охлаждающих жидкостей ЛУКОЙЛ:
имеют в своем составе компоненты, способные уменьшить влияние кавитации в десятки раз и продлить срок службы двигателя и помпы
высокий контроль качества и новейшие технологии производства, гарантируют защиту двигателя и системы охлаждения

## Slide 24
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Задайте их преподавателю после занятия
Ознакомьтесь с содержанием информационного стенда ЛУКОЙЛ
Зайдите на сайт lukoil-masla.ru
Спасибо за внимание!
Выбирайте только качественные моторные масла и технические жидкости!